## Slide 1: Metodyki projektowania i modelowania systemów
Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Kierunek Elektronika i Telekomunikacja,
Studia II stopnia
Specjalność: Systemy wbudowane

## Slide 2: No to zaczynamy….
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Wprowadzenie do systemów wbudowanych
Analiza wymogów
Założenia projektowe
Przegląd architektur systemowych
Podział projektu na część sprzętową i programową
Implementacja / Integracja
Zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego/ Klasyfikacje SIL.
Dokumentacja projektowa i produkcyjna systemów
Analiza specyfikacji projektowej
Dokumentacja przedprojektowa
Dokumentacja ścieżki sprzętowej (edytor schematów, vault, zarządzanie listą komponentów)
Dokumentacja ścieżki programowej (Doxygen, SVN)
Dokumentacja produkcyjna i serwisowa;

## Slide 3: Projekt architektury systemowej systemu wbudowanego
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Metodologie formalne – często używane dla specyfikacji systemów informatycznych:
Rational Unified Process (RUP)
Attribute-Driven Design (ADD),
Object-Oriented Process (OOP),
Model-Driven Architecture (MDA)
i wiele innych...
Notes: 3

## Slide 4: Tammy Noergaard Embedded Systems Architecture A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers Second Edition
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH

## Slide 5: Creating an Embedded System Architecture Tammy Noergaard „Embedded Systems Architecture A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers Second Edition”
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Have a solid technical foundation.
Understand the Architecture Business Cycles (ABCs) of embedded systems.
Define the architectural patterns and reference models.
Create the architectural structures.
Document the architecture.
Analyze and evaluate the architecture
Inżynieria wymagań
Notes: 5

## Slide 6: Inżynieria wymagań http://tamingdata.com/2010/07/08/the-project-management-tree-swing-cartoon-past-and-present/
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 6

## Slide 7: Inżynieria wymagań Perspektywa Senior Sales Director (korporacja IT Kraków)
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 7

## Slide 8: Architecture Business Cycle (ABC) Software Architecture in Practice (2nd Edition) Len Bass, Paul C. Clements, Rick Kazman
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
http://www.ece.ubc.ca/~matei/EECE417/BASS/ch01lev1sec1.html
Influence of stakeholders on the architect
Notes: 8

## Slide 9: Architecture Business Cycle (ABC) Software Architecture in Practice (2nd Edition) Len Bass, Paul C. Clements, Rick Kazman
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
http://www.ece.ubc.ca/~matei/EECE417/BASS/ch01lev1sec1.html
Notes: 9

## Slide 10: Wymogi zależą od rodzaju produktu i miejsca sprzedaży...
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH

## Slide 11: Wymogi zależą od miejsca sprzedaży... Wymagania UE – znak CE
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
https://www.youtube.com/watch?v=FkI12Vxr-ss
Notes: 11

## Slide 12: Wymogi zależą od miejsca sprzedaży... Wymagania UE – znak CE
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
http://www.oznakowanie-ce.pl/
Notes: 12

## Slide 13: Wymogi zależą od miejsca sprzedaży... Wymagania UE – znak CE
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
https://www.oznakowanie-ce.pl/dodatki/linki.html
Notes: 13

## Slide 14: Zakres obowiązywania CE
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers/

## Slide 15
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/
Notes: 15

## Slide 16
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/
Sporo definicji….
Notes: 16

## Slide 17
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Procedura oceny zgodności CE
Notes: 17

## Slide 18
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Procedura oceny zgodności CE
Notes: 18

## Slide 19
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Procedura oceny zgodności CE moduły
Notes: 19

## Slide 20
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Procedura oceny zgodności CE moduły
Notes: 20

## Slide 21
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Procedura oceny zgodności CE moduły
Notes: 21

## Slide 22
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Procedura oceny zgodności CE moduły
Notes: 22

## Slide 23
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Procedura oceny zgodności CE moduły
Notes: 23

## Slide 24
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Procedura oceny zgodności CE moduły
Notes: 24

## Slide 25
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Procedura oceny zgodności CE moduły
Notes: 25

## Slide 26: Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System - jednostki notyfikowane
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 26

## Slide 27: Witryna UDT
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
http://www.udt.gov.pl/
Notes: 27

## Slide 28: Witryna UDT
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Bardzo przystępne
przewodniki do
stosowania
obowiązujących
dyrektyw
http://www.udt.gov.pl/

## Slide 29: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
http://www.dyrektywa.com/wp-content/uploads/2014/10/DYREKTYWA_2006_42_WE.pdf

## Slide 30: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
http://safexpert.luc.pl/download/przewodnik_do_dyrektywy_maszynowej.pdf
Notes: 30

## Slide 31: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
§ 66 Sprzęt informatyczny
Wyłączenie zawarte w art. 1 ust. 2 lit. k) tiret trzecie dotyczy urządzeń wykorzystywanych do przetwarzania, konwersji, transmisji, przechowywania, ochrony i odzyskiwania danych lub informacji. Urządzenia takie to na przykład sprzęt komputerowy, wyposażenie sieci komunikacyjnych oraz sprzęt telefoniczny i telekomunikacyjny.
Wyłączenie nie rozciąga się na sprzęt elektroniczny będący częścią maszyn, taki jak na przykład programowalne elektroniczne systemy sterowania, który uważany jest za integralną część maszyn objętych zakresem dyrektywy w sprawie maszyn i musi umożliwiać spełnianie przez maszyny odpowiednich zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartych w załączniku I do dyrektywy.
Niektóre urządzenia z wbudowanym sprzętem informatycznym mogą być również objęte zakresem dyrektywy w sprawie maszyn jako elementy bezpieczeństwa.
Notes: 31

## Slide 32: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Maria Borkowska
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Elektronika Praktyczna 2008
Notes: 32

## Slide 33: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Maria Borkowska
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Elektronika Praktyczna 2008
Notes: 33

## Slide 34: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Maria Borkowska
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Elektronika Praktyczna 2008
Notes: 34

## Slide 35: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Maria Borkowska
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Elektronika Praktyczna 2008
Notes: 35

## Slide 36: System RAPEX
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
RAPEX to wspólnotowy system wczesnego ostrzegania, który ułatwia szybką wymianę informacji między Państwami Członkowskimi i Komisją Europejską w sprawie środków podjętych w celu zapobieżenia lub ograniczenia wprowadzania do obrotu lub stosowania produktów stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.
Notes: 36

## Slide 37: System HERMES http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 37

## Slide 38: Wymogi zależą od aplikacji systemu ...
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 38

## Slide 39: Aplikacje
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
EN 50155 Railway applications -
Electronic equipment used on rolling stock
ISO 26262
ROAD VEHICLES – FUNCTIONAL SAFETY
Adaptacja IEC 61508 dla segmentu samochodowego
IEC 60601-1 - Medical electrical equipment
Notes: 39

## Slide 40: Koniec….
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2018 Katedra Elektroniki AGH
Dziękuję za uwagę